## 测距/测高/测角一体机

## 品牌：美国APRESYS/艾普瑞

## 型号：TP2000

### 介绍

2010年APRESYS最新力作！ TP2000型测距测高测角一体机仅0.5米精度，绝佳的测量能力！

技术参数 
测距范围：5-2000米 
距离精度：+/- 0.5米 
观察放大倍数：8倍 
物镜口径：25mm 
出瞳直径：3.1mm 
视场：8.13° 
膜系：多层复合镀膜 
倾角测量：+/-70° 
显示精度是±0.1°，测量精度±1° 
接口：RS232接口 
激光类型：class I类 人眼安全激光 
三角架螺口：1/4"×7 
重量：420克 
体积：120.5×127×52mm 
功能介绍：点到点直线距离， 
水平距离， 
俯仰角度 
测高功能（1点定高，2点定高） 
可存储最后测量的40组数据 
模式介绍 
扫描测量模式，能连续显示不同距离数据 
最近搜索模式（min），显示扫描范围内测到的最近距离 
最远搜索模式（max），显示扫描范围内测到的最远距离 
雨天模式（内置） 
配置 主机，防护布袋，专业仪器包，试镜布，说明书，保修卡